## Slide 1: Kvalitatīvs būvniecības process
Helēna Endriksone
Smiltene, 24.04.2013.

## Slide 2: Kvalitatīvs būvniecības process
Būvniecības process sākas ar būvniecības ieceri, būvniecības pieteikumu un beidzas ar būves realizāciju dabā un tās nodošanu ekspluatācijā.
Būvniecības dalībniekiem, veicot būvniecību Latvijas administratīvajā teritorijā, jāievēro visu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

## Slide 3: Kvalitatīvs būvniecības process
Būvniecības likums nosaka būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, kā arī viņu tiesības un pienākumus būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā. (Būvniecības likuma 2. panta 1.daļa).

## Slide 4: Projektu dalībnieku atbildība
Katra būvniecības dalībnieka loma ir svarīga un ļoti nozīmīga katrā projektā, katra būvniecības projekta stadijā, ēkas vai būves tapšanas procesā un veiksmīga gala rezultāta sasniegšanā.
Kvalitatīvi izstrādāts projekts, tehnoloģisko procesu secības ievērošana, kvalitatīvu materiālu izmantošana būvniecībā, visu procesu uzraudzība- kopums, kas palīdz nodrošināt kvalitatīvu būvniecību.
Atbilstoši Būvniecības likuma 1.panta 13.punktam- būvniecības dalībnieki- fiziskās vai juridiskās personas, kuras ar īpašumu, finanšu līdzekļiem, darbu vai pakalpojumu piedalās būvniecības procesā.

## Slide 5: Projektu dalībnieku atbildība
Būvniecības dalībnieki:
pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība, kā arī pašvaldība, veicot sagruvušo būvju un kultūras pieminekļu sarakstā esošo būvju savešanu kārtībā vai nojaukšanu vai patvaļīgās būvniecības objektu nojaukšanu;
būvprojekta autors - sertificēta fiziskā persona vai būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas atbilstoši projektēšanas uzdevumam izstrādājusi pasūtītāja akceptētu būves pamatideju.
galvenais būvuzņēmējs - būvuzņēmējs, kas piesaista citus būvuzņēmējus vai darbuzņēmēju, noslēdzot attiecīgus līgumus, un ir atbildīgs par visiem būvdarbiem kopumā.

## Slide 6: Projektu dalībnieku atbildība
darbuzņēmējs - fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, par pasūtītāja vai būvuzņēmēja līdzekļiem veic atsevišķus būvdarbus vai to kopumu.
projekta vadītājs, darbojas kā pasūtītāja pārstāvis, kā pasūtītāja pilnvarotā persona galvenokārt, veicot projekta administrācijas un koordinēšanas funkcijas;
būvuzraugs - fiziska vai juridiska persona, kas pasūtītāja interesēs uzrauga būvdarbus visā būvniecības procesa laikā līdz būves nodošanai ekspluatācijā,
un citi.

## Slide 7: Būvniecības process
Vispārīgie būvnoteikumi nosaka prasības visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai, kā arī minēto procesu norises kārtību.

## Slide 8: Būvniecības process
Katrā no šiem posmiem tiek apskatītas iespējas ietvert vides kritērijus. Kritēriji attiecas uz enerģijas patēriņu, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu, būvniecībā izmantotajiem materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu saimniecību un ūdens saimniecību, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar būvniecības ietekmi uz vidi, arhitektu pieredzi, uzraudzību un lietotāja aspektus ieskaitot.

## Slide 9: Būvniecības process- sākums
Sākuma posms būvniecības procesa uzsākšanai
Fiziska persona
Juridiska persona
Pašvaldība
Valsts
Būvniecības pieteikums
Būvvalde
Atzinums
Dokumenti
un
izejmateriāli
Plānošanas un arhitektūras
uzdevums
Tehniskie noteikumi
un c. dokumenti
Būvniecības ieceres
Publiska apspriešana
Teritoriālplānojums
Un apbūves noteikumi
Inženierģeoloģiskā
izpēte

## Slide 10: Būvniecības process
Būvniecības iesniegums - uzskaites karte
Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs). Uz pilnvaroto personu (projekta vadītāju) attiecas visi Vispārīgajos noteikumos noteiktie pasūtītāja pienākumi, tiesības un atbildība. Būvniecību var ierosināt fiziska un juridiskā persona, pašvaldība vai valsts iestāde.
Būvniecības ierosinātājs iesniedz attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldē būvniecības iesniegumu - uzskaites karti.

## Slide 11: Projektu dalībnieku atbildība
Būvniecības dalībnieku tiesības un pienākumus un līdz ar to arī atbildību nosaka būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
Pasūtītāja tiesības un pienākumi
Pasūtītājs ir tiesīgs iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumiem vai detālplānojumu, saņemt būvvaldē attiecīgus dokumentus un informāciju par prasībām un ierobežojumiem, kas attiecas uz pasūtītāja īpašumā vai valdījumā esošo būvniecībai paredzēto zemes gabalu (Vispārīgie būvnoteikumi, 47.p.).

## Slide 12: Projektu dalībnieku atbildība
Būvprojektēšanas sagatavošanas darbu noslēgumā pasūtītājs rīko būvprojektēšanas izsoli vai izsludina konkursu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritorijas plānošanas projektu skiču konkursi, un normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību pasūtījumiem, ja būvniecības finansēšana pilnībā vai daļēji paredzama no valsts vai pašvaldību budžeta (Vispārīgie būvnoteikumi, 49.p.).

## Slide 13: Būvniecības process- turpinājums
Projektēšanas uzdevums
Valsts vai pašvaldību pasūtījuma
Piešķiršana projektēšanai
Skiču projekts
Tehniskais projekts
Būvprojekta akcepts
Publiskā apspriešana
Ekspertīze
Skiču projekta akcepts
būvvaldē
Līgums par būvprojektēšanas
darbu veikšanu

## Slide 14: Projektu dalībnieku atbildība
4.3. Atbildība par būvprojektu
65. Ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvprojektēšanu: 65.1. ar vairākiem projektētājiem, attiecīgajos līgumos norādāms atbildīgais projektētājs, kas vada projektēšanu un ir atbildīgs par būvprojektu kopumā; 65.2. ar vienu juridisko personu, tā uzņemas atbildīgā projektētāja pienākumus un atbildību; 65.3. ar vienu fizisko personu, tā uzņemas gan atbildīgā projektētāja, gan būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildību.

## Slide 15: Projektu dalībnieku atbildība
66. Ja atbildīgais projektētājs ir juridiskā persona, tā norīko būvprojekta vadītāju - atbilstošajā būvprojektēšanas jomā sertificētu speciālistu. Ja atbildīgais projektētājs ir fiziskā persona, tā veic arī būvprojekta vadītāja funkcijas.
67. Būvprojekta risinājumu atbilstību tehniskajiem noteikumiem un būvnormatīvu prasībām būvprojekta vadītājs apstiprina ar savu parakstu būvprojekta titullapā un ar apliecinājumu (3.pielikums) būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapā, kurā ir arī būvprojekta vispārīgie rādītāji /Vispārīgie būvnoteikumi/.

## Slide 16: Būvniecības process-
turpinājums un būvniecības nobeiguma stadija
Valsts vai pašvaldību pasūtījuma
piešķiršana būvdarbiem
Būvatļaujas
pieprasījums
Būvatļauja
Būvdarbi
Pieņemšanas
komisija
Akts par būves
Pieņemšanu
ekspluatācijā
Zemes īpašuma vai
lietošanas apliecinājums
Līgums par būvdarbu
veikšanu
Būvdarbu vadītāja
Saistību raksts
Būvuzrauga saistību raksts
Līgums par autoruzraudzību
Atzinums par vides
pieejamību
Inspekcijas
Autoruzraudzība
Būvuzraudzība

## Slide 17: Projektu dalībnieku atbildība
Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona (projekta vadītājs) (Vispārīgie būvnoteikumi, 123.p.):
izsniedz būvatļaujas kopiju galvenajam būvuzņēmējam (Vispārīgie būvnoteikumi, 123.1.p.);
izsniedz būvatļaujas kopiju katram darbuzņēmējam, ar kuru galvenais būvuzņēmējs noslēdzis attiecīgu līgumu (Vispārīgie būvnoteikumi, 123.2.p.);
123.3. norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus atbilstoši normatīvajos aktos par darba aizsardzību noteiktajām prasībām (Vispārīgie būvnoteikumi, 123.3.p.).
Pasūtītājs nodrošina būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (akceptētu būvprojektu) un saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas (Vispārīgie būvnoteikumi, 131.p.).

## Slide 18: Projektu dalībnieku atbildība
Projekta vadītāja galvenais pienākums ir sagatavot un uzraudzīt līguma izpildi. Lai to veiktu efektīgi, pašam projekta vadītājam vai ģenerāluzņēmējam ir jāizstrādā sīki precizēts būvniecības grafiks vai pasūtījuma programma.

## Slide 19: Projektu dalībnieku atbildība
Un citi projekta vadītāja pienākumi, t.sk. lai nodrošinātu būves kvalitāti:
Projekta koncepcijas izstrāde un realizācija
Tehniski ekonomiskā pamatojuma, apjomu un aprēķinu sastādīšana
Finanšu kontrole
Laika grafika sastādīšana un kontrole
Kvalitātes kontrole
Projektētāja un būvuzņēmēja darba kontrole

## Slide 20: Projektu dalībnieku atbildība
Būvatļaujas saņemšana
Būvuzraudzība
Objekta nodošanas ekspluatācijā organizēšana
Garantijas perioda darba pārraudzība.

## Slide 21: Projektu dalībnieku atbildība
Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

## Slide 22: Projektu dalībnieku atbildība
124. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu organizēšanu būvlaukumā atbilstoši būvdarbu organizācijas projektam, darba aizsardzības plānam un būvnormatīvos noteiktajai darbu veikšanas secībai, kā arī par būvuzņēmēja rīkojumu sekām (Vispārīgie būvnoteikumi).
125. Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvuzņēmējs vai pasūtītājs (Vispārīgie būvnoteikumi).

## Slide 23: Projektu dalībnieku atbildība
Būvuzņēmēja atbildība ir:
Atbildība par trūkumiem katrā pabeigtajā būvniecības etapā
atbildība par gala rezultātu
atbildība garantijas perioda laikā
atbildība pret trešo personu
atbildība par informāciju, kas iegūta būvlaukuma teritorijā
atbildības ietekme, kas izriet no pienākuma ziņot.

## Slide 24: Projektu dalībnieku atbildība
Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem. Parakstot saistību rakstu, būvuzraugs uzņēmās atbildību par būvdarbiem un būvobjektā aizpildāmo dokumentāciju.
Būvuzrauga tiesības un pienākumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.75, 10.02.2004., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN303-03 “Būvuzraudzības noteikumi”):

## Slide 25: Projektu dalībnieku atbildība
Būvuzraudzības mērķis, uzdevumi un atbildība
Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta;
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
Patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas.
lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi un t.t.

## Slide 26: Projektu dalībnieku atbildība
Autoruzraudzības mērķis ir:
nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot projekta autentisku realizāciju dabā;
nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta;
nepieļaut saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu procesā.

## Slide 27: Projektu dalībnieku atbildība
Autoruzraugam ir šādi pienākumi un atbildība: - būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem; - laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

## Slide 28: Projektu dalībnieku atbildība
- piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā; - pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; - iesniegt pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un c..

## Slide 29: Projektu dalībnieku atbildība
Autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām.

## Slide 30: Projektu dalībnieku atbildība
Būvniecības dalībnieki var pieaicināt būvekspertu būvniecības priekšlikumu, būvprojektu, būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes novērtēšanai, kā arī atzinuma sniegšanai citos ar būvniecību saistītos jautājumos.

## Slide 31: Projektu dalībnieku atbildība
Būvniecības dalībnieki savstarpējā sadarbībā, veicot savus pienākumus, ievērojot savas tiesības, respektējot pasūtītāja prasības, kā arī prasības par ēkas vai būves stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības, drošības lietošanā, higiēniskuma un nekaitīguma cilvēka veselībai un videi, energoefektivitātes un akustisko prasību nodrošināšanu, panāk būvniecības procesā veiksmīgu rezultātu, ilgdzīvotspējīgu gala produktu.

## Slide 32: Būvniecības procesa beigu etaps
Būvi pieņem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc būvobjekta nodošanas. Minētais termiņš nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem.

## Slide 33: Būvniecības procesa beigu etaps
Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs vai būvētājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs attiecīgajā būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus): - apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai; - attiecīgo institūciju noteiktos atzinumus. Pasūtītājs var pieprasīt, lai par attiecīgu samaksu, kas sedz reālos izdevumus, institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei; - akceptētā būvprojekta izmainītās daļas; - būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par komunikāciju gatavību ekspluatācijai; - būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

## Slide 34: Būvniecības procesa beigu etaps
- būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību; - iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu; - autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; - Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves, izņemot inženierkomunikācijas, inventarizācijas lietu; - ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.

## Slide 35: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
Piesaistīt inženierkonsultantu jau projektēšanas uzdevuma sagatavošanas laikā un deleģēt būvprojektēšanas darbu vadību, uzraudzību, ekspertīzi.

## Slide 36: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
1. Pasūtītājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs. Pasūtītājs ir tas, kas par visu maksā, un kas saskaņā ar finansēm un mērķiem izvēlas kādi palīgi ir vajadzīgi, lai veiksmīgi realizētu iecerēto. Neveiksmīgi izvēlēti un neprofesionāli palīgi nevar dot efektīvu gala rezultātu.

## Slide 37: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
2. Vērienīgu projektu veiksmīgai realizācijai, kuru finansējums ir milzīgs un kur piesaistīts ārzemju finansējums, jāpiesaista arī ārzemju konsultanti ar pieredzi specifiskas būvniecības gadījumos (lidostas, jūras ostas, tilti u.c.). Kopā risinot problēmas, koordinējot darbību, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, var panākt veiksmīgu projekta risinājuma realizāciju. Ne vienmēr tas tiek pieņemts.

## Slide 38: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
3. Sākotnējas informācijas iegūšana no Pasūtītāja, situācijas izpēte un darba uzdevuma sastādīšana- svarīga stadija būvniecības procesā.
Neveiksmīga vai nepietiekoša situācijas izpēte vēlāk prasa projekta risinājumu korekcijas projektēšanas laikā, kā arī būvniecības laikā, līdz ar to, parādās papildu izdevumi.
Nepilnīga pirmsprojekta situācijas izpēte un darba uzdevuma sastādīšana izraisa neparedzētu situāciju izveidošanos, kas savukārt atsaucās uz plānotiem termiņiem un līdzekļu pārtēriņu, tātad, uz pasūtītāja iecerētajiem biznesa plāniem.

## Slide 39: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
Tā kā lielākā daļa Pasūtītāju nav būvniecības speciālisti, viņi neorientējas jautājumos, kas saistīti ar būvniecības niansēm. Pasūtītājus pārstāv profesionāli konsultanti, kas spēj precīzi noteikt Pasūtītāja ieceres un sastādīt projektēšanas darba uzdevumu.
4. Projekti nav pietiekami detalizēti, kas sagādā grūtības būvuzņēmējiem veicot būvdarbus, un protams, iespaido rezultātu.

## Slide 40: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
5. Joprojām nepietiekoši no pasūtītāju, projektētāju un būvuzņēmēju puses tiek novērtēta projekta vadītāja loma.
Veiksmīga projekta idejas realizācija ir atkarīga no projekta vadītāja kompetences, jo uzbūvēt ēku vai ēku kompleksu nemaz nav tik viegli un nepietiek tikai ar to, ka varam perfekti izstrādāt katru projekta daļu, katru mezglu, bet bez labi organizētas koordinācijas veidojas nesaskaņas, sāk izpausties katra ambīcijas, kas traucē perfekti izstrādāto projektu risinājumu realizācijai.

## Slide 41: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
6. Daudzos gadījumos apakšuzņēmēju izvēle neattaisnojas. Netiek panākta projektā iesaistīto pušu savstarpēja koordinācija.
Projekta komandas atlase- apakšuzņēmēju atlases kritēriji veiksmīgai projekta realizācijai.
Lai būvprojekta izstrāde noritētu veiksmīgi apakšuzņēmējus jāizvēlas pēc šādiem kritērijiem:
- zināšanas un pieredze,
- vēlme darbu izpildīt precīzi līgumā noteiktajā laikā,
- spēja strādāt komandā un saprast projekta vadītāja nozīmi,
- darbu izmaksas, (parasti Pasūtītāju jāpārliecina- ja apakšuzņēmējam ir labas zināšanas un pieredze, tas prasa lielākas izmaksas un tas gala rezultātā atmaksājas),
- tehniskie palīglīdzekļi un programmu nodrošinājums.

## Slide 42: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
7. Tiek pieļautas kļūdas pilnvērtīgas informācijas aprites nodrošināšanā un precīzas būvprojekta vadības un ar darbu izpildi saistītas dokumentācijas aizpildīšanā.
Tā ir sapulču protokolēšana, savstarpēju darba uzdevumu rakstiska sagatavošana, papildinot ar grafiskiem materiāliem, u.c.

## Slide 43: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
8. Lielākās kļūdas sākas no ikdienas pieļautajām nepilnībām, noformējot būvdarbu veikšanas dokumentāciju:
Savlaicīgi netiek noformēti segto darbu akti, aizpildīti būvdarbu un autoruzraudzības žurnāli, izpildshēmas.
Būvdarbu žurnālā netiek aizpildītas visas sadaļas un netiek ievērotas visas prasības, sevišķi kas attiecās uz sarakstu par segto darbu aktiem un pielietotajiem materiāliem un būvizstrādājumiem.

## Slide 44: Kā uzlabot būvniecības projektu kvalitāti? Biežāk sastopamās kļūdas
Netiek uzrādītas visu pielietoto būvmateriālu atbilstības deklarācijas vai arī deklarācijas neatbilst MK noteikumu Nr.181 prasībām.
Bieži vien nav izstrādāts būvdarbu veikšanas projekts (būvuzņēmēja atbildība).
Nav noformēti akti par iebūvēto sistēmu darbības izmēģināšanu (ventilācijas iekārtas, lokālās katlu mājas u.t.t.).
Katrs no kļūdām mācās, to starp, arī būvniecības dalībnieki, ejot no viena projekta uz nākamo.

## Slide 45: PALDIES PAR UZMANĪBU!!!
Helēna Endriksone
E-mail: helena@lbskonsultants.lv